## Slide 1: Flusso di Progetto Mixed Signal Analog Centric Basato su ambiente CADENCE
P. Bruschi - Mixed Signal design, 2020

## Slide 2: Vantaggi Integrazione Mixed-Signal
High versatile Systems on a Chip (SoCs).
Integrated sensors with internal digital processing and communication interface
Interfacciamento con microcontrollori o altri dispositivi
P. Bruschi - Mixed Signal Design, 2020

## Slide 3: Metodologie di Integrazione
Analog-Centric
(analog top)
Il circuito analogico e la rete digitale sono progettate utilizzando tools indipendenti. L’integrazione è effettuato importando la rete digitale all’interno dei tools per lo sviluppo del circuito analogico.
Digital-Centric
(digital top)
Il circuito analogico e la rete digitale sono progettate utilizzando tools indipendenti. L’integrazione è effettuato importando il circuito analogico all’interno dei tools per lo sviluppo della rete digitale.
P. Bruschi - Mixed Signal Design, 2020

## Slide 4
Flusso di progetto
analogico
P. Bruschi - Mixed Signal Design, 2020

## Slide 5: Ambiente per Progetto Analogico Full-Custom
Ambiente CAD: CADENCE “Virtuoso”
Schematic
Simulazione
Layout
Virtuoso Schematic Editor
ADE: Analog Design Environment
Spectre Electrical Simulator
Virtuoso Layout Editor
Assura (Verification)
Mentor Graphics Calibre (Verification)
GDS File
P. Bruschi - Mixed Signal Design, 2020

## Slide 6: Files forniti dalla Fonderia
Technology File (TF): contiene le definizioni generali dei dispositivi presenti nel processo (layers di processo etc.)
Component Library (schematic, symbol, layout)
Component Models
Rules (DRC, EXTRACT, ERC )
P. Bruschi - Mixed Signal Design, 2020

## Slide 7: Library Manager
P. Bruschi - Mixed Signal Design, 2020

## Slide 8: Schematic Editor
P. Bruschi - Mixed Signal Design, 2020

## Slide 9: Electrical Simulations ADE (Analog DEsign Environment)
P. Bruschi - Mixed Signal Design, 2020

## Slide 10: Layout Design
Generazione automatica dei componenti nel layout a partire dalla vista schematic; visualizzazione delle interconnessioni da effettuare direttamente nel layout. Notifica interattiva delle violazioni delle regole di layout durante la creazione dello stesso.
P. Bruschi - Mixed Signal Design, 2020

## Slide 11: Layout Design
P. Bruschi - Mixed Signal Design, 2020

## Slide 12: Top Level Floorplan Analogico
Si aggiungono i PAD (Pad frame) in base alle dimensioni stimate del chip. Le dimensioni dei pad e la loro spaziatura dipendono dalla metodologia di bonding che si intende utilizzare.
Viene decisa la collocazione dei vari blocchi in funzione dell’ingombro, del rumore di substrato, della dissipazione di potenza e delle interconnessioni da realizzare
P. Bruschi - Mixed Signal Design, 2020

## Slide 13
Flusso di progetto
digitale
P. Bruschi - Mixed Signal Design, 2020

## Slide 14: Flusso di Progetto Digitale
HDL
RTL
Simulazione
Sintesi Gate Level
CADENCE “Genus”
CADENCE “Innovus”
GDS File
CADENCE “Xcelium”
Place and Route
P. Bruschi - Mixed Signal Design, 2020

## Slide 15: Sintesi e Place and Route Standard Cells Files
Contengono blocchi logici predefiniti, sia come schematico, sia come layout: Non sempre disponibili.
Verilog Libraries: contiene una descrizione ad alto livello della cella (behavioral), comprensiva delle costanti di tempo (ts, th, thl, tlh, etc.)
LEF (Library Excange Forrmat ) Files: contengono i layout delle celle, sono utilizzati per la generazione automatica del layout. Sono idonei alla descrizione delle celle anche in forma “abstract” che mantiene solo informazione sulle metal e sui punti dove effettuare le interconnessioni (terminals). Con la descrizione “abstract” la ditta fornitrice delle celle può celare informazioni dettagliate sul layout.
P. Bruschi - Mixed Signal Design, 2020

## Slide 16: Descrizione HDL
Il funzionamento della rete digitale può essere direttamente descritto utilizzando un linguaggio di descrizione hardware (HDL), rispettando alcune regole che garantiscono la possibilità di sintetizzarlo con qualsiasi libreria di standard cells. Questo approccio è ottimale per la descrizione di macchine a stati generiche
Esempio
VHDL
P. Bruschi - Mixed Signal Design, 2020

## Slide 17: Strumenti di progetto digitale ad alto livello
Celle Digitali Complesse (Filtri, DSP) possono essere preliminarmente progettate utilizzando tools di terze parti (MATLAB) e una descrizione ad altissimo livello che si basa su specifiche prestazionali
P. Bruschi - Mixed Signal Design, 2020

## Slide 18: Matlab: Generazione automatica del codice VHDL sintetizzabile
Prima della sintesi vera e propria della rete come standard cells (gate level), è necessario produrre la descrizione HDL mediante strumenti opportuni, disponibili come moduli aggiuntivi in ambienti di progetto come Matlab,
P. Bruschi - Mixed Signal Design, 2020

## Slide 19: Gate Level Netlist
La sintesi traduce la descrizione generica RTL in una descrizione basata esclusivamente su interconnessione delle celle elementari digitali (standard cells) presenti nella libreria del processo. Questa operazione utilizza le informazioni sui ritardi delle celle per ridurre al massimo il rischio di violazioni di timing (p.es. tempi di hold e set-up. La netlist generata è visualizzabile anche in modalità grafica.
P. Bruschi - Mixed Signal Design, 2020

## Slide 20: Layout Automatico
La Netlist Gate Level, le specifiche timing e i files LEF sono utilizzate per generare il layout automatico del circuito
Standard Cells
Verilog Library
Designer
TCL
SDC
P & R
Net list
SDF
Net list V
LEF
GDS
P. Bruschi - Mixed Signal Design, 2020

## Slide 21: Layout Automatico
File TCL: file testuale con le istruzioni per la compilazione. Definisce:
  I percorsi dei file di input (standard cells LEF & library, timing and power constraints)
  Il floorplan (dimensioni e densità di integrazione)
  Posizione dei RING e dei RAIL di alimentazione
  Pin Placement
  Clock Tree
  Standard Cells Placement
  Routing
  Filler
P. Bruschi - Mixed Signal Design, 2020

## Slide 22: Layout Automatico
Assegnazione dell’area e creazione dei «canali»
P. Bruschi - Mixed Signal Design, 2020

## Slide 23: Layout Automatico
Filler
Place and Route (P&R)
P. Bruschi - Mixed Signal Design, 2020

## Slide 24: Layout Automatico
Risultato finale
P. Bruschi - Mixed Signal Design, 2020

## Slide 25
Integrazione tra i flussi
di progetto analogico e digitale
Procedura analog centric
P. Bruschi - Mixed Signal Design, 2020

## Slide 26: Flusso di progetto Mixed Signals (MS) Analog Centric
VHDL
RTL
Analog Schematic
Design
MS
Schematic
Import
MS Simulation
ADE + AMS simulator
Syntesys
Place and Route
Analog Layout
Import
P. Bruschi - Mixed Signal Design, 2020

## Slide 27: MS Simulation: VHDL Import
P. Bruschi - Mixed Signal Design, 2020

## Slide 28: MS Simulation: VHDL Import
Cell View Entity
P. Bruschi - Mixed Signal Design, 2020

## Slide 29: MS Simulation: VHDL Import
P. Bruschi - Mixed Signal Design, 2020

## Slide 30
P. Bruschi - Mixed Signal Design, 2020

## Slide 31: Schematic view di tipo Mixed-Signal
Rete Analogica
Rete Digitale
P. Bruschi - Mixed Signal Design, 2020

## Slide 32: Simulazione Mixed Signal (AMS simulator)
Per abilitare la simulazione mista, introducendo nella vista schematic analogica celle digitali descritte ad alto livello (HDL), è necessario creare una vista addizionale per lo schematico, ovvero la vista “config”
La vista config permette di assegnare a tutte le istanze presenti nel circuito la vista corretta che si vuole usare nella simulazione, che nel caso di VHDL si traduce nella scelta dell’“architecture” che si vuole usare.
All’interno dell’ambiente integrato ADE occorre anche scegliere le cosiddette “connection rules” che permettono di definire come i segnali digitali (in input ed output) delle celle descritte HDL si traducono in segnali analogici (livelli logici, resistenze di ingresso e uscita, etc.)
P. Bruschi - Mixed Signal Design, 2020

## Slide 33
P. Bruschi - Mixed Signal Design, 2020

## Slide 34: Simulazione Mixed Signal connect rules: sono file predefiniti
P. Bruschi - Mixed Signal Design, 2020

## Slide 35: Importazoine della Rete Digitale in Virtuoso (Ambiente Full Custom)
Layout (abstract)
Symbol
Netlist gate-level
P. Bruschi - Mixed Signal Design, 2020

## Slide 36: Layout Misto
Il Layout della rete digitale è automaticamente aggiunto al layout della rete analogica come se fosse un componente analogico.
Si procede realizzando manualmente le interconnessioni e, arrivati al top level inserendo la pad frame, il tutto seguendo la metotologia già vista per il layout di un circuito analogico.
Rete Analogica
Rete Analogica
Rete Digitale
Rete Digitale
P. Bruschi - Mixed Signal Design, 2020

## Slide 37
Esempio di C.I. Mixed Signal
Processo: CMOS UMC 0.18 mm MM/RF
P. Bruschi - Mixed Signal Design, 2020