## Slide 1: TERMOFLUIDODINAMICA COMPUTAZIONALE
Ing. Nicola Forgione
Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Nucleare e della Produzione
E-mail: nicola.forgione@ing.unipi.it; tel. 050836657

## Slide 2: Fasi fondamentali di risoluzione numerica di un problema di termofluidodinamica

## Slide 3: Modello fisico
Il passaggio più critico di una simulazione numerica è l’individuazione del modello fisico più appropriato per lo studio di un particolare problema reale.
La migliore scelta possibile è quella di adottare, almeno per uno studio preliminare, il modello fisico più semplice possibile per quel problema, ma che fornisca risultati adeguati.
  la geometria e le condizioni al contorno potrebbero consentire di adottare un semplice modello bidimensionale per studiare un problema che effettivamente è di tipo tridimensionale;
  approssimare un problema reale che non potrà mai essere di tipo stazionario (ad esempio fluido in moto turbolento) con un problema fisico stazionario.

## Slide 4: Modello matematico: equazioni di bilancio
I problemi fisici che coinvolgono il flusso dei fluidi ed il trasferimento di massa e del calore sono governati dai principi di conservazione della massa, della quantità di moto, dell’energia, delle specie chimiche, ecc.. Questi principi sono matematicamente espressi in termini di equazioni differenziali alle derivate parziali che possono essere scritte nella seguente forma generale (detta equazione di bilancio in forma locale):
dove c(x, y, z, t) rappresenta la grandezza che è trasferita dal fluido in movimento con velocità v e densità . J rappresenta il flusso diffusivo di c attraverso la superficie del sistema e  la quantità di c generata all’interno del volume per unità di massa e di tempo.

## Slide 5: Modello matematico: equazioni di bilancio
 | c | J | 
Massa | 1 | 0 | 0
Q. Moto | v |  | f
Mom. Q. Moto |  |  | 
Energia |  |  | 
Entropia | s |  | 

## Slide 6: Modello matematico: condiz. iniziali ed al contorno
Per un dato gruppo di equazioni devono essere definite condizioni appropriate alla natura fisica del problema al fine di ottenere un modello matematico ben posto, caratterizzato da una soluzione unica e continua.
Le condizioni iniziali possono scriversi:
Un modo conciso per definire le condizioni sul contorno S è quello di imporre la seguente condizione generale (condizione mista o di Robin):
dove con n si è indicata la direzione normale al contorno. Scegliendo A=1 e B=0 si ottengono le condizioni di Dirichlet (o di prima specie), in cui vengono specificati i valori scalari di c sul contorno; scegliendo A=0 e B=1 si ottengono le condizioni di Neumann (o di seconda specie), in cui vengono specificati i valori dei flussi diffusivi sul contorno.

## Slide 7: Modello numerico: discretizzazione spaziale
Per risolvere le equazioni di bilancio numericamente è necessario innanzitutto generare una griglia cioè una rappresentazione discreta del dominio geometrico sul quale il problema deve essere risolto.
La griglia divide il dominio in un numero finito di sottodomini (elementi o volumi di controllo).
Le griglie possono essere costruite in due differenti modi: griglie regolari o strutturate e griglie non strutturate. Nel primo caso i volumi di controllo possono essere univocamente identificati mediante una terna di indici (i, j, k).
Il vantaggio nell’utilizzare griglie strutturate è che semplifica notevolmente la programmazione, mentre lo svantaggio principale è che possono essere utilizzate solo per domini con geometrie relativamente semplici.
Le griglie non strutturate vengono utilizzate per geometrie complesse e prevalentemente per metodi agli elementi finiti.

## Slide 8: Modello numerico: esempio di discretizzazione spaziale
Dominio del problema Griglia strutturata

## Slide 9: Modello numerico: discretizzazione delle equazioni
L’integrazione dell’equazione locale di bilancio relativa alla variabile c sul generico volumetto di controllo (con l’ausilio del teorema della divergenza) fornisce (FVM):
dove con V e con S si è indicato, rispettivamente, il volume e la superficie esterna del generico volumetto di controllo facente parte del dominio discretizzato e con v s la velocità della superficie esterna.
In forma compatta l’equazione discretizzata sul generico volumetto di controllo può essere scritta nel seguente modo:

## Slide 10: Risoluzione numerica delle equazioni discretizzate
L’equazione della convezione-diffusione scritta in forma discretizzata è nominalmente un’equazione lineare.
Indipendentemente dal tipo di soluzione adottata, il problema discretizzato risulta nella risoluzione di un grande sistema di equazioni del tipo:
dove A è la matrice dei coefficienti a struttura sparsa, b è il vettore dei termini noti e  è il vettore delle incognite ovvero delle ci,j,k.
In realtà i coefficienti dell’equazione discretizzata dipendono di solito dalla variabile dipendente c relativa a quella particolare equazione ed, alcune volte, anche dalle altre variabili dipendenti relative alle restanti equazioni.
Per tener conto dei legami esistenti tra le varie equazioni e delle non linearità sono richieste ripetute soluzioni delle forme nominalmente lineari.

## Slide 11: Risoluzione numerica delle equazioni discretizzate
Esistono due diversi modi per risolvere questo gruppo di equazioni:
  soluzione sequenziale (segregated solver): le equazioni discretizzate vengono risolte sequenzialmente, cioè ciascuna equazione viene trattata come se in essa fosse presente una sola variabile incognita (quella primaria), considerando le altre variabili conosciute (usando la migliore stima possibile per esse);
  soluzione simultanea (coupled solver): tutte le equazioni discretizzate sono considerate parte di un grande sistema e sono risolte simultaneamente.

## Slide 12: Risoluzione numerica delle equazioni discretizzate
Visto che si ha a che fare con sistemi di equazioni troppo grandi da poter essere risolti mediante un metodo diretto (ad es. il metodo di Gauss), ogni equazione discretizzata viene generalmente risolta mediante un metodo iterativo (ad es. mediante il metodo di Gauss-Sidel, CG, ecc.) piuttosto che mediante un metodo diretto.
Il metodo iterativo produce una sequenza i di vettori convergenti al vettore soluzione del sistema iniziale:
Le iterazioni eseguite al fine di ottenere la convergenza della singola equazione
sono dette iterazioni interne.
I numerosi metodi iterativi attualmente disponibili per la risoluzione delle equazioni discretizzate possono essere raggruppati in due categorie:
  metodi “stazionari” (Gausss-Sidel, SOR, LOR, ecc.), nei quali la matrice di iterazione C ed il vettore d rimangono le stesse attraverso le iterazioni interne;
  metodi “non stazionari” (CG, BiCG, MinRES, ecc), nei quali le operazioni coinvolgono azioni che cambiano la matrice C ed il vettore d ad ogni iterazione interna.

## Slide 13: Criterio di convergenza
Durante il processo iterativo è necessario tenere sotto controllo la dinamicità di convergenza dell’algoritmo di risoluzione. Idealmente bisognerebbe interrompere le iterazioni quando l’errore
scende al di sotto di un certo valore di soglia.
Il problema è che risulta difficile stimare direttamente ei per cui si usa spesso il residuo
che è facilmente calcolabile.

## Slide 14: Fasi fondamentali di risoluzione di un problema di termofluidodinamica mediante un codice di CFD
Identificazione del problema e pre-processing (GAMBIT):
  scelta del dominio;
  creazione della geometria;
  generazione della griglia (strutturata o non strutturata);
  esame della qualità della griglia;
  assegnazione delle tipologie di condizioni al contorno.
Risoluzione del problema mediante il codice di CFD (FLUENT):
  scelta delle proprietà dei materiali ed assegnazione dei dati di input sui contorni;
  scelta dei modelli appropriati (moto laminare o turbolento, condizioni stazionarie o transitorie, soluzione sequenziale o simultanea, ecc.);
  controllo della soluzione.
Post-processing:
  esame dei risultati;
  individuazione delle eventuali modifiche da apportare al modello.

## Slide 15: Simulazione mediante il codice FLUENT
Il FLUENT è un codice di CFD “multiscopo” basato sul metodo ai volumi finiti (FVM).
Il dominio deve essere discretizzato mediante un pre-processore (GAMBIT) in un numero finito di volumi di controllo (celle):
  le condizioni al contorno vengono assegnate sulle facce delle celle;
  le proprietà dei materiali ed i termini di sorgente sono associati alle singole celle.
La generica equazione di bilancio viene discretizzata integrandola su ogni volume di controllo.
Le equazioni di bilancio discretizzate possono essere risolte sequenzialmente (segregated) o in modo accoppiato (coupled), a seconda della scelta fatta da parte dell’utilizzatore del codice.

## Slide 16
Applicazione pratica: variazione brusca di sezione
Bilancio di massa
Bilancio di q. moto su x (trascurando le forze di taglio alla parete)
Posto fluido incomprimibile (2 = 1 ) e inoltre p2 = p1 combinando le due precedenti si ha
Notare che se A3 > A1 , si ha p3 > p1 (recupero di pressione): il fluido rallenta e ci vuole una forza per frenarlo.
p1
p2
p2
p3

## Slide 17
Applicazione pratica: brusco allargamento di sezione
Attenzione le quote sono in millimetri!